Ostrów Wielkopolski, dnia 28 maja 2014r.

# Nr  271-1 / 12 / 14

Odpowiedzi na zapytania

dot. „Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości BOROWIEC, 
Gmina Ostrów Wielkopolski, Al. Powstańców Wielkopolskich 12, woj. wielkopolskie”

W odpowiedzi na pytania do treści SIWZ Zamawiający, Gmina Ostrów 
Wielkopolski, Al. Powstańców Wielkopolskich 12, 63-400 Ostrów Wielkopolski, 
w trybie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. 2013r. poz.907 z późn. zm.) udziela odpowiedzi.

Z uwagi na stwierdzone błędy w treści Specyfikacji Technicznej Wykonania 
i Odbioru Robót – branża budowlana, unieważnia się dotychczasową STWiOR 
i zamieszcza się nową (treść nowej STWiOR w załączeniu).

W odpowiedzi na pytania (treść pytań w załączeniu) udziela się następującej odpowiedzi:

- Okna zastosowane w projekcie to okna PCW  ( jak w opisie technicznym projektu budowlanego).

- Okna Równe i gładkie powierzchnie

- Okna w kolorze białym..

- Okucia –  standardowo wyposażone w jeden zaczep antywyważeniowy, blokadę błędnego położenia klamki i mikrowentylację.

- Szyby – standardowo 4/16/4 U = 1,1. W/m2k

- Parapet:

  - zewnętrzne tak jak w opisie specyfikacji – z blachy powlekane pod kolor okien                    ( białe ),

  - parapety wewnętrzne   PCV koloru białego  . Parapety mają wystawać poza lico ok.    5 cm

- Stolarka drzwiowa wykonana z drewna malowana farbami akrylowymi ( typu PORTA)

- Wyposażenie nie występujące w przedmiarze robót ( typu: pojemnik na ręczniki papierowe, urządzenie do dezynfekcji jaj, zmywarka, lodówka….) nie podlega przetargowi.

Winda gastronomiczna

  - o udźwigu 50 kg – wysokość podnoszenia do jednej kondygnacji    ( ok. – 5m )

  - prędkość  V = 0,45

  - wymiary kabiny SK - 40/  GK - 40/ wymiar pośredni 50, WK – 60 wymiar pośredni 100

  - nadszybie minimum 80

  - wysokość parapetu na dolnym przystanku 130 cm.

Pozostałe postanowienia Specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.